АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«    » апреля  2020г. № ___                                                                 с. Калманка

Об утверждении  схем

теплоснабжения на территории

Калманского района

В соответствии с  Уставом муниципального образования    Калманский район  Алтайского края, Федеральным законом от 06.03.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.3 ст. 23 Федерального закона от  27.07.2010 года №190 «О  теплоснабжении»Российской ФедерацииРоРОРО  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  схемы  теплоснабжения Калманского и Новоромановского муниципальных образований   Калманского района  в новой редакции (приложение  №1, приложение №2).

2.Признать утратившим  силу постановления администрации Калманского района  Алтайского края  от 12.04.2019 №191 «О внесении изменений в постановление изменений в постановление администрации Калманского района №174 от 11.04.2018г. «Об утверждении схем теплоснабжения на территории Калманского района»,  от  11.04.2018г. №174  «Об утверждении схем теплоснабжения на территории Калманского района»;

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации района  в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калманского района                                                                С.Ф. Бунет

Приложение №1  к  постановлению администрации                                                                                                                                      Калманского района Алтайского края

№ ___от «___» апреля2020г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Калманского муниципального  образования

Калманского района

2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Графическая часть

1.1 Генеральный план (схема современного состояния и использования территории поселения)

1.2 схема реконструкции и развития теплоснабжения села Калманка

2. Пояснительная записка.

2.1 Общая характеристика МО Калманский сельсовет

2.2 Существующее состояние системы теплоснабжения

2.3Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения.

2. Пояснительная записка.

2.1 Общая характеристика сельского поселения.

Муниципальное образование Калманский сельсовет входит в состав Калманского района Алтайского края. Село Калманка является районным центром Калманского района.  Граничит МО Калманский сельсовет с  Калистратихинским с/с, Усть-Алейским с/с, Кубанским с/с, Шиловским с/с, Обским с/с. В МО Калманский сельсовет входят с. Калманка и посёлок Троицк.

Территория  сельсовета составляет 25930 га. Расстояние до г. Барнаула – 57 км. В 2 населенных пунктах на 01.01.2017г. проживало 3595 человек, в т.ч. в с. Калманка –  2999 чел., в пос. Троицк – 596 чел.

Территория муниципального образования входит в состав степной части Алтайского края, 90 процентов площади занято степью с березовыми колками. Почвы в основном черноземного типа.

На территории района находятся гидрологические, геологические и комплексные природные объекты: реки Обь, Калманка, Марушка, старый Алей, Исток;  искусственное насаждение рекреационного значения парк в с. Калманка.

Географическое положение поселения оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства.  Удобное географическое положение – близость города Барнаула,  автомобильная трассы федерального значения, проходящая через территорию сельсовета, всё это послужило развитию предпринимательства – как в сфере торговли, общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

Климатическая характеристика.

Территория сельсовета, как и весь район, располагается в области преимущественно антициклональной деятельности, изменяющейся под влиянием азиатского антициклона. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта.

Самым теплым месяцем является июль (18,90С), самым холодным – январь (-17,70С). Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -50С, абсолютный максимум +36С. Сумма температур выше 00 составляет 23800; выше 50 – 23100; выше 100 – 20400. Сумма отрицательных температур – 20900. Дата первого заморозка приблизительно 20 сентября; дата последнего заморозка – 20 мая. Продолжительность безморозного периода примерно составляет 122 дня. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 109 см

Скорость ветра на территории района значительна в течение всего года. Наибольшие средние месячные скорости ветра отмечаются зимой и в переходные сезоны (март-май, сентябрь-ноябрь). В летние месяцы скорость ветра наименьшая. Средняя скорость ветра 4,1 м/сек. Преобладает юго-западное направление ветра.

2.2 Существующее состояние системы теплоснабжения.

Теплоснабжение  ( отопление и горячее водоснабжение ) МО Калманский сельсовет осуществляется:

-в частных домах и  квартирах многоквартирных домов, административных зданиях от печей и котлов на твёрдом топливе и природном газе, горячее водоснабжение  от проточных и накопительных электро- и газовых  водонагревателей;

Для отопления многоквартирного дома №21 по ул. Садовая п. Троицк выполнены  работы по установке автономного источника тепловой энергии  и передан в пользование жителям дома в качестве общедомового имущества на безвозмездной основе.  В 2019 году   решением общего собрания собственников многоквартирного дома №21 по ул. Садовая   в пос. Троицк  все квартиры  переведены на автономные источники тепловой энергии  (печи на твердом топливе и электрокотлы).

2.3 Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения.

При подготовке  исходных данных для проектировании Распределительного газопровода в с. Калманка Калманского района Алтайского края был выполнен  расчет потребности газа для отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения  домовладений муниципальных и коммерческих  котельных в с. Калманка.

| название н/п | Население | Население | Котельные | общий годовой расход, тыс. м3 | общий часовой расход, м3.час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен- ность, тыс. чел. | Кол-во индивидуальных домов и квартир | годовой расход, тыс. м3 | часовой расход, м3 | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3/час |  |  |
| Калманский сельсовет | 3,241 | 1712 | 5808,44 | 2453,83 | 2577,98 | 1031,74 | 8386,43 | 3485,57 |
| Калманка | 3,241 | 1712 | 5808,44 | 2453,83 | 2577,98 | 1031,74 | 8386,43 | 3485,57 |
| Троицк | 0,675 | 268 | 1084,74 | 470,11 | 130,67 | 52,27 | 1215,41 | 522,38 |
| Дачный | 0,375 | 133 | 546,36 | 242,98 |  |  | 546,36 | 242,98 |

В соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края от 26.12.2012 г. №734  и Государственного контракта на строительство объекта газификации №4С14 от 15.09.2014 г. на территории Калманского сельсовета  построен «Распределительный газопровод в с. Калманка Калманского района» протяженностью  40,77639 км. Выполнены подводки ко всем домовладениям и многоквартирным домам, Расчет потребности природного газа и диаметры газопроводов  выполнены с учетом газопотребления  на теплоснабжение, горячее водоснабжение и пищеприготовление.   Акт о приемке законченного строительством объекта от 19.10.2015г.  Подача природного газа в распределительный газопровод с. Калманка выполнена 26 мая 2016 года  в присутствии Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина.

Одновременно со строительством  распределительного газопровода в с. Калманка  по краевой программе» Газификация Алтайского края» построены четыре  модульные котельные:

1. Модульная газовая  котельная КГБУЗ «Калманская ЦРБ по ул. Дзержинского ,42, в с. Калманка Калманского района Алтайского края»,  введена в эксплуатацию 28 сентября  2017 года.

2.  Модульная  газовая котельная МБОУ Калманская СОШ  по ул. Ленина, 22, в с. Калманка Калманского района Алтайского края». Планируется, введена в эксплуатацию 15 октября  2018 года.

3. Модульная газовая котельная КГБУЗ  «Калманская Поликлиника» по ул. Маяковского, 3  в  с. Калманка Калманского района Алтайского края. Пусконаладочные работы   и ввод в эксплуатацию до начала отопительного периода 2019-2020 гг.

4. Модульная  газовая котельная филиала МБОУ Новромановская  СОШ  по ул. Советская, 29, в пос. Алтай  Калманского района Алтайского края». введена в эксплуатацию 18 сентября  2018 года.

Для автономного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных домов в 2018 году выполнены работы по проектированию распределительных газопроводов многоквартирных домов  №11,13,15,17,19,21,23,25 по ул. Буденного, дома №15,23 по ул. Ленина, дома № 2,4,5,6 по ул. Октябрьская, дома №16,21,20 а по ул. Калинина. В 2019 году закончены работы по строительству распределительных газопроводов  для вышеуказанных домов. В соответствии с планами работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение  в отопительный период 2019-2020 гг. в с. Калманка газифицированы 16 многоквартирных домов.

В соответствии с Муниципальной программой «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района « на 2015-2019 гг., утвержденной постановлением администрации района  №600 от 14.11.2014г . в  2017 году завершены работы по проектированию   Модульной газовой котельной детского сада «Веселый городок»  по ул. .Буденного,21Б  в с. Калманка,  Алтайского края». В 2019году выполнены работы по  строительству газовой котельной для отопления здания детского сада  «Весёлый городок».

В отопительные периоды  начиная с  2019-2020 годов предусмотрено отопление  МБДОУ детский сад «веселый городок» от электрокотла. Для  обеспечения гарантированного теплоснабжения   здания  МБДОУ детский сад «Веселый городок»  в  2020году будет введена в эксплуатацию газовая  котельная.

За период с 2016 по 2019  годы  спроектировано   восемь  и построено шесть  коммерческих  газовых котельных, четыре котельные запущены в работу (котельная магазина «Аникс» «Кооператор»   «Автомир», котельная пожарной части  №10 ПСЧ ФПС ГПС по ул. Калинина,64 в с. Калманка).

В соответствии с п.4 ст.21 ФЗ-190 «О теплоснабжении»  (в ред. 29.12.2014)  и п.16  Постановления Правительства РФ от 06.09.2012 №889 «О выводе в ремонт  из  эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»  администрация Калманского района уведомила организации, учреждения и собственников многоквартирных домов с. Калманка о выводе из эксплуатации централизованных источников тепловой энергии (котельной №1,  расположенной примерно в 110 м. по направлению на юго-восток от жилого дома по  ул. Будённого, д. 27 в с. Калманка и котельной №2,  расположенной примерно в 70 м. по направлению на юго-восток от жилого дома по  ул. Калинина, д. 27 в с. Калманка).

На основании вышеизложенного  для подготовки к отопительному периоду 2020-2021 гг. выполнены все мероприятия для обеспечения перевода всех квартир в многоквартирных домах на индивидуальные источники тепловой энергии (газовые, электрические котлы), что позволит  значительно улучшить  качество предоставления услуг не только по теплоснабжению, но и горячему водоснабжению.

0

Приложение №2 к постановлению администрации

Калманского района Алтайского края № ________от « __» апреля 2020г.

.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Новоромановского муниципального образования

Калманского района

2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Графическая часть

1.1 Генеральный план (схема современного состояния и использования территории поселения)

1.2 схема реконструкции и развития теплоснабжения села Новороманово

2. Пояснительная записка.

2.1 Общая характеристика МО Новоромановский сельсовет

2.2 Существующее состояние системы теплоснабжения

2.3 Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения.

2. Пояснительная записка

2.1 Общая характеристика сельского поселения

Новоромановский сельсовет входит в состав Калманского района Алтайского края. Граничит с Обским, Зимаревским, Шиловским, Бурановским сельсоветами Калманского района.

Территория Новоромановского сельсовета 287,93 квадратных километров. Расстояние до г. Барнаула – 45 км, до районного центра с. Калманка – 28 км. Новоромановский сельсовет включает в себя с.Новороманово, с. Панфилово, пос. Александровка. В трех населенных пунктах проживало  на 01.01.2017г. - 3584 человек, в т.ч. в с. Новороманово – 3138 человек, с. Панфилово – 293 человек, пос. Александровка – 153 человек.

Почвы в основном черноземного типа. Хвойные и смешанные леса, состоящие из сосны, березы, тополя, осины, ели являются природным богатством сельсовета. Географическое положение Новоромановского сельсовета способствует развитию экономики и предпринимательства. Удобное географическое положение – близость города Барнаула, автомобильная трасса и  железнодорожная магистраль федерального значения, проходящая через поселение, всё это послужило развитию предпринимательства – как в сфере торговли, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

Климатическая характеристика

Климат определяется сложным взаимодействием циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности. Территория района находится в поясе континентального климата, характеризующего жарким летом и холодной продолжительной зимой. В пределах Алтайского края Калманский район относится к теплому агроклиматическому району с недостаточным увлажнением.

Территория сельсовета, как и весь район, располагается в области преимущественно антициклональной деятельности, изменяющейся под влиянием азиатского антициклона. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта.

Самым теплым месяцем является июль (18,9°С), самым холодным – январь (-17,7°С). Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -50°С, абсолютный максимум +36°С.  Сумма осадков за период с температурой выше 100 составляет 225 мм. Испаряемость за этот же период (127-130 дней) выше и составляет 315 мм. Максимум осадков выпадает с апреля по октябрь.   Скорость ветра на территории района значительна в течение всего года. Наибольшие средние месячные скорости ветра отмечаются зимой и в переходные сезоны (март-май, сентябрь-ноябрь). В летние месяцы скорость ветра наименьшая. Средняя скорость ветра 4,1 м/сек.

Природно-климатические условия

| Климат | Резко – континентальный, недостаточно увлажненный |
| --- | --- |
| Средняя температура | Средняя температура января -17 С0 |
| Количество осадков | 225 мм |
| Почвы, их виды | Черноземы обыкновенные, серолесные |
| Преобладающая растительность | Мятликовые, сложноцветные растения |
| Наличие лесного фонда (указать лесопользователей) | Барнаульский лесхоз |

2.2 Существующее состояние системы теплоснабжения

Теплоснабжение  (отопление и горячее водоснабжение) МО Новоромановский сельсовет осуществляется:

-в частных домах и административных зданиях от печей и котлов на твёрдом и газообразном топливе, горячее водоснабжение - от проточных и накопительных водонагревателей;

-в многоквартирных домах в с. Новороманово  от существующей котельной работающей на твёрдом топливе, горячее водоснабжение многоквартирных домов прекращено в 2015году в связи с выходом из строя водогрейных котлов, принадлежащих на праве собственности частной организации ООО «Авис».

Для улучшения экологической обстановки и коммунально-бытовых условий в 2010 году на территории с. Новороманово построен и введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 9,5 км. Выполнены подводки газопровода к домам по улицам: Коммунистическая, Новая, Школьная, Ленинская, Молодежная.  В настоящее время в с. Новороманово  газифицировано 132 домовладения. Построены и введены в эксплуатацию 6 газовых котельных, в том числе, две для социальных объектов.  Работы по газификации домовладений в  с. Новороманово продолжаются. В 2017 году начаты работы по  проектированию «Блочно-модульной котельной для теплоснабжения многоквартирных жилых домов в с.Новороманово по ул. Взлетная, 66,  Калманского района Алтайского края».

Для теплоснабжения объектов соцкультбыта  в с. Новороманово построены  две газовые котельные:

1.Газовая котельная для отопления и горячего водоснабжения детского сада  «Степашка» на 140 мест  построена  и введена в эксплуатацию в марте 2012 года по краевой программе  «Газификация Алтайского края» и муниципальной программе «Модернизация ЖКХ  Калманского района на 2009-2012годы».

Мощность котельной  180 кВт.   (в котельной  установлено 4  газовых котла мощностью по 45 кВт.)

Расчетное количество потребности природного газа составляет 52,24 тыс. м3. Фактическое среднегодовое количество         потребленного газа составляет  39 тыс.м3 .

2. Газовая котельная  школы  для отопления и горячего водоснабжения школы, здания администрации с больницей и      дома культуры в с. Новороманово введена в эксплуатацию 6 ноября 2013 года.  Строительство объекта выполнялось    по краевой программе «Газификация Алтайского края».

Мощность котельной 600 кВт. (в котельной установлено два котла по 300 кВт).

Расчетное количество потребности природного газа составляет 219,2 тыс. м3.

Фактическое среднегодовое количество потребленного газа составляет  195,0 тыс. м3 .

В пос. Александровка поострен и введен в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 1,8 км., газифицировано 37 домовладений, здание СДК и магазин ООО «Кооператор».

| Действующий в настоящее время централизованный источник тепловой энергии в с. Новороманово для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Взлетная и ул. Новая, состоит из котельной принадлежащей частной организации ООО «Авис» и тепловых сетей принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Калманский район. |
| --- |
| Перечень тепловых сетей в с. Новороманово по ул. Взлетной |
| № п/п | Наименование участка | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы, ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
|  | Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТК-1 | ТК-2 | подающий отопление | 108,0 | 350,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | обратный отопление | 108,0 | 350,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 3 | ТК-2 | ТК-3 | подающий отопление | 108,0 | 20,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | обратный отопление | 108,0 | 20,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | подающий отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 6 | ТК-3 | ТК-4 | обратный отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 8 | ТК-4 | ТК-5 | подающий отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 9 | ТК-4 | ТК-5 | обратный отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 10 | ТК-5 | ТК-6 | подающий отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 11 | ТК-5 | ТК-6 | обратный отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 12 | ТК-6 | ТК-7 | подающий отопление | 108,0 | 180,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 13 | ТК-6 | ТК-7 | обратный отопление | 108,0 | 180,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 14 | ТК-7 | ТК-8 | подающий отопление | 108,0 | 311,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 15 | ТК -7 | ТК -8 | обратный отопление | 108,0 | 311,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 16 | ТК-3 | ТК-9 | подающий отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 17 | ТК-3 | ТК -9 | обратный отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 18 | ТК-4 | ТК-10 | подающий отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 19 | ТК-4 | ТК -10 | обратный отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 20 | ТК-5 | ТК-11 | подающий отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 21 | ТК-5 | ТК-11 | обратный отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 22 | ТК-12 | ТК-13 | подающий отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 23 | ТК-12 | ТК-13 | обратный отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 24 | ТК-6 | ТК-14 | подающий отопление | 108,0 | 70,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 25 | ТК-6 | ТК-14 | обратный отопление | 108,0 | 70,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 26 | ТК-7 | ТК-15 | подающий отопление | 108,0 | 350,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 27 | ТК-7 | ТК-15 | обратный отопление | 108,0 | 350,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 28 | ТК-4 | ТК-16 | подающий отопление | 108,0 | 100,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 29 | ТК-4 | ТК-16 | обратный отопление | 108,0 | 100,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| Характеристика котельного оборудования Наименование котельной Марка котла Завод изготовитель котла Дата ввода в эксплуатацию. Год. Тип котла Используемое топливо Номинальная производительность, Гкал/час Расчетное резервное Котельная№1 С. Новороманово ДКВр 6,5/13 - 1973 Паровой Кам. уголь нет 4,0 Гкал/час ДКВр 6,5/13 - 1973 паровой Кам. уголь нет 4,0 Гкал/час Котельная с. Новороманово Показатель Значение Объем отапливаемых помещений, м3 15630,39 Объем производственных помещений, м3 Расчет потребности тепловой энергии для населения МУП "Теплоснабжение Калманского района Алтайского края" № Наименование Отапливаемая площадь,м2 Норматив,Гкал/м2 Год ввода в эксплуатацию этажность Объем тепловой энергии, Гкал/год. По приборам учёта, Гкал/год. Без приборов учёта, Гкал/год Котельная Новороманово ул. Взлетная 1 № 60 3640,78 1970 5 658,98 658,98 2 № 61 4459,29 1972 5 807,13 807,13 3 № 62 4417,32 1972 5 799,53 799,53 4 № 63 4394,05 1971 5 795,32 795,32 5 № 64 4723,73 1980 5 854,99 854,99 6 № 65 4383,54 1993 5 743,42 743,42 ул. Новая 1 25 529 0,04629 1964 2 171,41 171,41 ИТОГО: 265477,71 4895,4 4723,99 171,41 Руководитель МУП «Теплоснабжение Калманского района Алтайского края» _______________ А,В, Цуриков Утверждаю:_______________ А.В. Цуриков Температурный график на 2020 год Руководитель МУП «Теплоснабжение Калманского района Алтайскоо края» «_____» ______________ 2020 г. |
| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |  | Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| +10 | 37,1 | 33 |  | -17 | 71,5 | 55,6 |
| +9 | 38,7 | 33,9 |  | -18 | 72,6 | 56,3 |
| +8 | 40,1 | 34,8 |  | -19 | 73,7 | 57,1 |
| +7 | 41,5 | 35,6 |  | -20 | 75,1 | 57,8 |
| +6 | 42,9 | 36,7 |  | -21 | 72,6 | 58,6 |
| +5 | 44,2 | 37,7 |  | -22 | 77 | 59 |
| +4 | 45,5 | 38,6 |  | -23 | 78,4 | 60 |
| +3 | 46,8 | 39,3 |  | -24 | 79,5 | 60,7 |
| +2 | 48,1 | 40,4 |  | -25 | 80,7 | 61,3 |
| +1 | 49,2 | 41,3 |  | -26 | 81,8 | 62 |
| 0 | 51 | 42,4 |  | -27 | 82,9 | 62,7 |
| -1 | 52,3 | 43,2 |  | -28 | 84 | 63,4 |
| -2 | 53,6 | 44 |  | -29 | 85,1 | 64,1 |
| -3 | 54,9 | 44,8 |  | -30 | 86,3 | 64,8 |
| -4 | 56,1 | 45,8 |  | -31 | 87,4 | 65,4 |
| -5 | 57,2 | 46,4 |  | -32 | 88,5 | 66 |
| -6 | 58 | 47 |  | -33 | 89,8 | 68 |
| -7 | 59,6 | 48 |  | -34 | 90,7 | 67,4 |
| -8 | 60,8 | 48,8 |  | -35 | 91,3 | 68,1 |
| -9 | 62 | 49,6 |  | -36 | 93 | 68,7 |
| -10 | 63,2 | 50,3 |  | -37 | 94 | 69,4 |
| -11 | 64,4 | 51,1 |  | -38 | 95 | 70 |
| -12 | 65,6 | 51,9 |  |  |  |  |
| -13 | 65,8 | 52,7 |  |  |  |  |
| -14 | 68 | 53,5 |  |  |  |  |
| -15 | 69,3 | 54,2 |  |  |  |  |

Плановая реализация тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) на 2020-2021 год

| Вид услуги | Годовая реализация, Гкал | Годовая продолжительность, час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новороманово |
| отопление |  |  |  |
|  | 4089,6403 | 5088 |  |

Перечень юридических лиц,  потребителей тепловой энергии

МУП «Теплоснабжение  Калманскоо района Алтайкого края»

|  | Наименование | № контракта/ договора | Дата контракта/договора | Количество тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Новороманово |  |  |  |
| 1 | ИП Новоселова В.И. | 4 | 12.10.2016 | 25,6 |

Руководитель МУП «Теплоснабжение  Калманкого района Алтайского края»                                               А.В. Цуриков

2.3 Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения

Планируется дальнейший перевод отопления жилья, включая многоквартирные  дома на природный газ.   В соответствии с Муниципальной программой «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района» на 2020-2024 гг., утвержденной постановлением администрации района  №646 от 12.12.2019г.  В 2020 году выполнены работы  по  внесению изменений в проект «Газовая  котельная  для  теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Взлетная в с. Новороманово Калманского района Алтайского края, по адресу ул. Взлетная, 66». Для получения заключения  государственной экспертизы по объекту пакет документов передан в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».  Расчетная  потребность для проектируемой газовой котельной составляет 0,611 млн. м.3  природного газа в год.

Сводный расчет потребности в газообразном топливе для населения Новоромановского сельсовета.

| название н/п | Население | Население | Котельные | общий годовой расход, тыс. м3 | общий часовой расход, м3.час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен- ность, тыс. чел. | Кол-во индивидуальных домов и квартир | годовой расход, тыс. м3 | часовой расход, м3 | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3/час |  |  |
| Калманский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоромановский сельсовет | 3,552 | 1527 | 4034,0062 | 1708,8278 | 4446,8333 | 1645,9828 | 8480,8396 | 3354,8106 |
| Новороманово | 2,941 | 1287 | 3049,21 | 1268,98 | 4383,83 | 1620,78 | 7433,05 | 2889,76 |
| Александровка | 0,199 | 75 | 318,66 | 138,74 | 11,67 | 4,67 | 330,33 | 143,40 |
| Панфилово | 0,412 | 165 | 666,13 | 301,11 | 51,33 | 20,53 | 717,46 | 321,65 |