АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 декабря 2017 г. № 691                                                        с.Калманка

Об утверждении Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Калманский сельсовет Калманского района Алтайского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2009 года № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом МО Калманский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Программу «Развитие коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Калманский сельсовет Калманского района Алтайского края» на период 2017-2026 годы» (прилагается).

- Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы района                                                                             В.Е. Манишин

Приложение

к Постановлению

администрации

Калманского района

от«14 »  декабря 2017 № 691

ПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Калманский сельсовет

Калманского района Алтайского края

на 2017-2026 гг.»

2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Калманский сельсовет Калманского района Алтайского края на 2017-2026гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Генеральный план МО Калманский сельсовет Калманского района |
| Разработчик Программы | Администрация Калманского района |
| Исполнители Программы | Администрация Калманского района |
| Цели программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2026гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства местного бюджета на 2017-2026 гг. уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | 1.В сфере теплоснабжения: - индивидуальная газификация домовладений, социальных и культурных учреждений ; - проектирование и строительство газораспределительных сетей в с. Калманка (пос. Дачный) и пос. Троицк. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин; - проектирование и реконструкция водопроводных сетей в с. Калманка и пос. Троицк; - благоустройство санитарных зон водозаборных скважин и водонапорных башен; - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. |

- УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Калманский сельсовет расположен в юго-восточной части Калманского района и имеет общие границы: на севере с МО Калистратихинский сельсовет, Усть-Алейский сельсовет, Кубанский сельсовет, Шиловский сельсовет, Обской сельсовет. Площадь поселения составляет 27148 га.

В состав МО Калманский сельсовет входит: с. Калманка,  п. Троицк. Село Калманка расположено в 57 км к югу от г. Барнаула. В поселении проживает – 3595 человек, в том числе население райцентра - 2999  человек,  п. Троицк - 596 человек.  Административным центром является с.Калманка.

Природно-климатические условия Калманского сельсовета способствуют развитию сельскохозяйственного производства, которое является основой экономики. Тип сельскохозяйственного района – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур (60-80%); животноводство представлено молочно-мясным скотоводством, овцеводством, свиноводством.

Территория муниципального образования входит в состав степной части Алтайского края, 90 процентов площади занято степью с березовыми колками. Почвы в основном черноземного типа.

На территории района находятся гидрологические, геологические и комплексные природные объекты: реки Обь, Калманка, Марушка, старый Алей, Исток;  искусственное насаждение рекреационного значения парк в с. Калманка.

Географическое положение поселения оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства.  Удобное географическое положение – близость города Барнаула,  автомобильная трассы федерального значения, проходящая через территорию сельсовета, всё это послужило развитию предпринимательства – как в сфере торговли, общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

1.1  Климатическая характеристика.

Территория сельсовета, как и весь район, располагается в области преимущественно антициклональной деятельности, изменяющейся под влиянием азиатского антициклона. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта.

Самым теплым месяцем является июль (18,90С), самым холодным – январь (-17,70С). Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -50С, абсолютный максимум +36С. Сумма температур выше 00 составляет 23800; выше 50 – 23100; выше 100 – 20400. Сумма отрицательных температур – 20900. Дата первого заморозка приблизительно 20 сентября; дата последнего заморозка – 20 мая. Продолжительность безморозного периода примерно составляет 122 дня. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 109 см

Скорость ветра на территории района значительна в течение всего года. Наибольшие средние месячные скорости ветра отмечаются зимой и в переходные сезоны (март-май, сентябрь-ноябрь). В летние месяцы скорость ветра наименьшая. Средняя скорость ветра 4,1 м/сек. Преобладает юго-западное направление ветра.

1.2Анализ текущего состояния систем водоснабжения

с. Калманка и пос. Троицк

Водоснабжение  (техническое и питьевое водоснабжение ) МО Калманский сельсовет осуществляется:

МУП «Калманские водопроводные сети», протяженность водопроводных сетей составляет:31.3 километра, на территории поселения функционирует семь водозаборных скважин, три водонапорных башни,.

Магистральные водопроводные сети построены в 60-70 годы 20 века, из-за практически полностью изношенных сетей регулярно происходят порывы, что приводит к сбоям в работе водопровода, в результате длительной эксплуатации

Населенный пункт имеет централизованную зональную систему водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

В населенном пункте имеется 6 основных водозаборных узлов, стоящих на балансе администрации Калманского района и переданных на праве хозяйственного ведения  в МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Калманского района, кроме ведомственных скважин, расположенных на территориях предприятий.

Водозаборы снабжают водой как жилую, так и общественную застройки.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено:

- Состояние сетей водопровода, водопроводные башни требуют ремонта, реконструкции или замены.

- Питьевая вода по своему содержанию соответствует санитарным нормам и требованиям, но отдельные водозаборные скважины  недостаточно защищены от возможного загрязнения.

- Для обеспечения населения с. Калманка  качественной питьевой водой спроектирован, построен и введен в эксплуатацию в декабре 2015 года объект; «Реконструкция системы водоснабжения в с. Калманка Калманского района Алтайского края»,  Данный объект включает в себя:

-  две водозаборные скважины глубиной 258 метров (производительность 40 куб. м. в час каждая),

- станцию второго подъема,

-  два подземных резервуара для питьевой воды ёмкостью 500 куб.м.  каждая,  - подземный водопровод Т1 одна нитка  полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм. протяженностью 1,6 км,

- водопровод Т2  две нитки полиэтиленовой трубы диаметром 100мм.  протяженностью 1, 3км

1.3Водоотведение (канализация)

С.Калманка и пос. Троицк

В с.Калманка и  пос. Троицк нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поля фильтрации, расположенные за территорией населенного пункта. Очистные сооружения (поля фильтрации) в неудовлетворительном состоянии, не отвечающие необходимым требованиям по производительности и месту расположения.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий  осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

Таким образом, для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

1.4Теплоснабжение

с. Калманка

Существующее состояние системы теплоснабжения.

Теплоснабжение  (отопление и горячее водоснабжение ) МО Калманский сельсовет осуществляется:

В частных домах и административных зданиях от печей и котлов на твёрдом топливе и природном газе, горячее водоснабжение-от проточных и накопительных электро- и газовых  водонагревателей;

-в многоквартирных домах(2-3-этажных) и в части частых домов в с. Калманка и объектах соцкультбыта от существующих котельных  №1 «Квартальная» и №2«Школьная», работающих на твёрдом топливе;

Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения.

Планируется строительство модульных газовых котельных для  детского сада «Веселый городок» и здания дома  районного культуры - МБУК «КИЦ». Перевод отопления жилья, включая многоквартирные  дома

на индивидуальные газовое отопление с установкой газовых котлов: поквартирное.

Перевод отопления административных зданий на индивидуальные газовое отопление с установкой газовых котлов.

Расчет потребности газа для отопления вышеперечисленного по с. Калманка составит:

Жильё -58080,44 тыс.м.куб. Котельные 2577,98 тыс.м.куб. Итого:8386,73 тыс.м.куб.

| название н/п | Население | Население | Котельные | общий годовой расход, тыс. м3 | общий часовой расход, м3.час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен- ность, тыс. чел. | Кол-во индивидуальных домов и квартир | годовой расход, тыс. м3 | часовой расход, м3 | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3/час |  |  |
| Калманский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калманский сельсовет | 3,241 | 1712 | 5808,44 | 2453,83 | 2577,98 | 1031,74 | 8386,43 | 3485,57 |
| Калманка | 3,241 | 1712 | 5808,44 | 2453,83 | 2577,98 | 1031,74 | 8386,43 | 3485,57 |
| Троицк | 0,675 | 268 | 1084,74 | 470,11 | 130,67 | 52,27 | 1215,41 | 522,38 |
| Дачный | 0,375 | 133 | 546,36 | 242,98 |  |  | 546,36 | 242,98 |

В соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края от 26.12.2012 г. №734  и Государственного контракта на строительство объекта газификации №4С14 от 15.09.2014 г. на территории Калманского сельсовета  построен «Распределительный газопровод в с. Калманка Калманского района» протяженностью  40,77639 км. Акт о приемке законченного строительством объекта от 19.10.2015г.

Кроме того в с.Калманка построены три  модульные котельные, которые будут сданы в эксплуатацию до начала отопительного периода 2018- 2019гг.:

1. Модульнная котельная КГБУЗ «Калманская Поликлиника  в с. Калманка Калманского района Алтайского края»

2.  Модульная котельная МБОУ Калманская СОШ в с. Калманка Калманского района Алтайского края»

После запуска распределительного газопровода 26 мая 2016года в с. Калманка отопление усадебных домов  по ул. Восточной и ул. Дзержинского переведено с центрального  на индивидуальное отопление  (у потребителей установлены индивидуальные  отопительные газовые котлы).

Для отопления многоквартирного дома №21 по ул. Садовая п. Троицк выполнены  работы по установке автономного источника тепловой энергии.

1.5Электроснабжение

с.Калманка и пос. Троицк

Электроснабжение потребителей с.Калманка и пос. Троицк выполнено от ПС-110 кВ. «Приобская».  Линии электропередач  обслуживают две компании ОАО «МРСК Сибири» и ОАО СК «Алтайкрайэнерго».  Услуги электроснабжения предоставляют две  компании АО «Алтайэнергосбыт» и АО «Алтайкрайэнерго»

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Калманского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калманского сельского поселения на 2017-2021 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Ключевского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калманского сельского поселения на 2017-2021 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- модернизация системы теплохозяйства;

- продолжение мероприятий по  газификации с. Калманка и пос. Троицк;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Калманского района.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Калманского сельского поселения основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы является администрация Калманского района.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация Калманского района. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Калманского района. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в ред. Федерального закона 27 мая 2014 г. №136-ФЗ с 1 января 2015 года относятся  к полномочиям администрации района. В настоящее время основоное  финансирование мероприятий выполняется по муниципальной программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района « на 2015-2019 годы.

5. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии.