АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 декабря 2017 г. № 699                                                       с.Калманка

Об утверждении Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бурановский сельсовет Калманского района Алтайского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2009 года № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом МО Калманский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Программу «Развитие коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Бурановский сельсовет Калманского района Алтайского края» на период 2017-2026 годы» (прилагается).

- Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы района                                                                             В.Е. Манишин

Приложение

к Постановлению

администрации

Калманского района

от«14» 12.2017№ 699

ПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Бурановский сельсовет

Калманского района Алтайского края

на 2017-2026 гг.»

2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бурановский сельсовет Калманского района Алтайского края на 2017-2026гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Генеральный план МО Бурановский сельсовет Калманского района |
| Разработчик Программы | Администрация Калманского района |
| Исполнители Программы | Администрация Калманского района |
| Цели программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2026гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства местного бюджета на 2017-2026 гг. уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | 1.В сфере теплоснабжения: - индивидуальная газификация домовладений, социальных и культурных учреждений ; - проектирование и строительство газораспределительных сетей в с. Бураново. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин; - проектирование и реконструкция водопроводных сетей в с. Бураново благоустройство санитарных зон водозаборных скважин и водонапорных башен; - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. |

- УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Территория муниципального образования Бурановский сельсовет Калманского  района  Алтайского края общей площадью 15607 гектаров земли  в составе    1 населенного пункта: с. Бураново. Численность населения  на 01.01.2017 года в поселении составляет - 1046 человек.

Картографическое описание границ сельсовета утверждено законом Алтайского края от 02.12.2003 года № 64 ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

Бурановский  сельсовет входит в состав Алтайского края Калманского района. Граничит с землями Шадринского с/с, Калистратихнского с/с, Новоромановского с/с, Первомайским районам.

# Граница МО Бурановский сельсовет проходит:

На севере: по полевой дороге, по краю оврагов, по р. Обь.

На востоке: по старице Заломной, протоке Заломной, р. Обь.

На юге: по полевой дороге, по протоке р. Обь.

На западе: по полевой дороге, по р. Бураниха.

Расширение селитебной территории сдерживается различными факторами:

- на западе – болотистой местностью, озером;

- на севере – крутым рельефом с многочисленными оврагами, санитарными зонами сельского кладбища, асфальтового завода;

- на востоке – поймой р. Обь;

- на юге –сельскохозяйственными землями.

В ближайшей перспективе расширение границ МО Бурановский сельсовет не требуется, развитие должно происходить за счет территорий внутри границы сельсовета.

1.2 Анализ текущего состояния систем водоснабжения

с.  Бураново

# Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение жилых и общественных зданий – местное печное отопление.

# Водоснабжение  водоотведение

# Благоустройство жилищного фонда сельсовета характеризуется следующими показателями: на начало 2006 года 93% жилищного фонда оборудовано водопроводом (по краю 68,1%),  канализацией 88.

# По состоянию на начало 2017 года в сельсовете имеется 5 скважин мощностью 0,14 тыс. куб. м в сутки, водопровод общей протяженностью 5 км  Основной объем воды отпускается населению-90%.

Водозаборные сооружения включают в себя:

Водозабор №1 по ул. Сибирской

-артезианская скважина    -дебит  25м3/час

-водонапорная башня емкостью  20м3

Водозабор №2

-артезианская скважина    -дебит  10м3/час (1раб, 1рез.)

-водонапорная башня емк. 50м3

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима.

Протяженность существующих водопроводных сетей составляет 5 км

Водопроводная сеть трассируется в основном по тупиковой системе. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и непосредственно из водонапорной башни с пользованием запаса воды в водонапорных башнях.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет –129.34/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

Водоотведение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Бурановсккого сельсовета осуществляется от Калманской энергосистемы. Источник электроснабжения ПС № 88 "Приобская" 110/10 кВ.

# Коммунальное хозяйство, благоустройство и озеленение территории

# Благоустройство и озеленение территории

# Работы по озеленению и благоустройству в поселении (капитальный ремонт, реконструкция зеленых насаждений, новое зеленое строительство, содержание садов, парка) почти не проводятся.

# Освещенность улиц поселения является важным фактором  жизнедеятельности, влияющим на состояние криминогенной обстановки, уровня аварийности на дорогах. Капитальный ремонт и реконструкция систем уличного освещения на протяжении продолжительного времени практически не осуществлялась.

# В поселении,  в основном,  отсутствует освещение улиц.

# Коммунально-складские территории

# Сбор и вывоз бытового мусора в сельсовете не организован.  В администрации сельсовета отсутствует транспорт, позволяющий производить уборку территории механизированным способом.

# Уборка  территории и вывоз бытовых отходов  осуществляется  лично жителями поселения.

# Сдвигание бытового мусора на сельской  свалке производится за счет средств местного бюджета наемной техникой.

Состояние благоустройства в поселении можно характеризовать как неудовлетворительное, имеется тенденция к ухудшению ситуации.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории поселения остается на достаточно низком уровне.

Задачи:

Увеличение финансирования мероприятий по благоустройству.

Ликвидация несанкционированных свалок, увеличение площадей зеленых насаждений, цветников, повышение культуры населения в вопросах благоустройства.

Предусмотреть освещение улиц, увеличить количества фонарей на освещаемых улицах.

Увеличение финансирования на содержание автомобильных дорог общего пользования.

Финансирование мероприятий по благоустройству мест захоронения отходов на территории сельсовета.

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Бурановского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бурановского сельского поселения на 2017-2021 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

На территории Бурановского сельсовета планируется газификация поселения:

Газоснабжение с. Бураново природным газом будет производиться в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Источник газоснабжения –  межпоселковый газопровод (ПЭ160х14,6) высокого давления II категории (0,43 МПа) от проектируемого ГГРП на межпоселковом газопроводе Новороманово-Александровка-Калманка.

В объеме системы газоснабжения с. Бураново предусмотрены:

- Строительство газопровода высокого давления II категории (0,43 МПа) от источника газоснабжения  до ГГРП, расположенного в северной части села (17,2 км).

- Строительство (установка) головного газорегуляторного пункта (ГГРП), понижающего давление газа до среднего (до 0,3 МПа).

- Строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего давления до газорегуляторных пунктов ГРПШ, понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа).

- Строительство (установка) ГРПШ (14 шт.)

- Строительство  газораспределительных сетей низкого давления.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы, ГГРП, ГРПШ) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные)  определяются на стадии разработки проектной документации. При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Изменение количества и мощности потребителей, а также  изменение трассы газопровода могут быть внесены разработчиком проектной документации (на стадии ее разработки) и должны быть согласованы с заказчиком и всеми заинтересованными организациями в установленном порядке согласно действующего законодательства.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается перевод существующих котельных на твердом топливе на газообразное топливо либо их замена модульными котельными суммарной мощностью 2,3 Гкал/час.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов, отапливаемых централизовано, предполагает расход газа только на нужды пищеприготовления и горячего водоснабжения.

При полной газификации с. Бураново (на расчетный срок) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 3015 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 1300 м3/ч.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Бурановского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бурановского сельского поселения на 2017-2021 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- модернизация системы теплохозяйства;

- проведение мероприятий по  газификации с. Бураново;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Калманского района.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Бурановского сельского поселения основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы является администрация Бурановского сельсовета и администрация Калманского района.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация Калманского района. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Калманского района. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в ред. Федерального закона 27 мая 2014 г. №136-ФЗ с 1 января 2015 года относятся  к полномочиям администрации района. В настоящее время основное  финансирование мероприятий выполняется по муниципальной программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района»  на 2015-2019 годы.

5. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии.

Управляющий делами – руководитель